УУУ

УТВЕРЖДАЮ

_____________________

Глава Аржановского

сельского поселения

В.Ф. Гурина

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# «Программа

# комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# Аржановского сельского поселения

# Алексеевского муниципального района

# на период 2014-2020 гг.»

# Содержание

| АДМИНИСТРАЦИЯ АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2013г. № 98 «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2014-2020г» В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Аржановского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2014-2020г. 2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию. Глава Аржановского сельского поселения: В.Ф.Гурина 1. Паспорт |  |
| --- | --- |
| 1.1. Введение |  |
| 1.2. Цели и задачи |  |
| 2. Характеристика муниципального образования, города. |  |
| 2.1 Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования. |  |
| 3. Комплексное развитие систем водоснабжения |  |
| 3.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 3.2 Баланс водопотребления |  |
| 3.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения. |  |
| 3.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения. |  |
| 3.5 Технические характеристики системы водоснабжения в Аржновском сельском поселении. |  |
| 3.5.1 Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Аржановскому сельскому поселению. 3.5.2. Обеспечение финансовой потребности по мероприятиям водоснажения. |  |
| 4. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО |  |
| 4.1 Общие положения |  |
| 4.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. |  |
| 4.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) ТБО. |  |
| 4.4 Потребители |  |
| 4.5 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования |  |
| 5. Комплексное развитие системы газоснабжения |  |
| 5.1 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования |  |
| 5.2 Потребители |  |
| 5.3 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество, экологические требования. |  |
| 5.3.1. Обоснованте финансовой потребности |  |
| 5.4. Показатели работы систем газоснабжения в Аржановского сельского поселения 6. Комплексное развитие системы электроснабжения 6.1 Объекты электроснабжения. Характерист ка технологического процесса и техническое состояние оборудования 6.2 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования. 6.3 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качес ва 6.3.1. Обоснованте финансовой потребности 6.4 Основные показатели работы систем электроснабжения с учетом перечня мероприятий 6.4.1. Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Аржановскому сельскому поселению. 6.5. Показатели работы систем электроснабжения в Алексеевском районе |  |
| 7. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, района. |  |
| 8. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры |  |

1. Паспорт

| Наименование программы | -Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.на 2014-2020г». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; |
| Заказчик Программы | - Администрация Аржановского сельского поселения; |
| Разработчик Программы | - Администрация Аржановского сельского поселения; |
| Исполнители Программы | - администрация Аржановского сельского поселения, |
| Цели Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно- коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - повышение операционной эффективности коммунального комплекса; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2014- 2020 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2014-2015 годы; 2-й этап 2016-2020 годы; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Аржаноаского сельского поселения. Общая сумма затрат составляет 6,9 млн. руб. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей ; |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы», Уставом Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

В Аржаноском сельском поселении по итогам 2012 года износ  водопроводных сетей  составляет 80%. Основным направлением развития коммунальных объектов должна быть замена сетей и оборудования, а также модернизация инженерной инфраструктуры.

Развитие и модернизация модели функционирования организаций коммунального сектора с целью улучшения условий проживания населения на территории Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер - их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой - влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения  качества жизни населения;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района, является повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения  Алексеевского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное   перспективное  планирование  развития   коммунальных  систем   с планом социально-экономического развития муниципальныого образования.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование     механизмов     развития     энергосбережения     и     повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение       сбалансированности       интересов       субъектов        коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий  по  реконструкции,  модернизации  и ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Аржановского сельского поселения  Алексеевского муниципального района.

Станица расположена в юго-восточной части района, в 30 км южнее станицы Алексеевской, на правом берегу реки Хопёр.

Площадь – 3,16  га; население – 824 человека.

Административный центр – станица Аржановская с населением 737 человек, расположенная в 320 км к северо-западу от Волгограда.

В состав сельского поселения входит 4 населенных пунктов: ст. Аржановская, ст. Зотовская, х. Плес, х. Сидоровский;

Административный центр Аржановского сединяется соединяется с районным центром дорогой с твердым покрытием.

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутсвуют.

Длина внути поселовых дорог составляет 22 км.

На территории поселения отсутствует автовокзал.

Ст. Аржановская имеет транспортное сообщение с областным центром г. Волгоградом.

Ближайшие железнодорожные станции Поворино – 160км и станция Филоново – 85км.

Климат засушливый,  резко-континентальный; почвенный покров представлен черноземами обыкновенными и песками южными,  тяжелыми суглинками.  По всем природным условиям местность переходит от лесостепи к степи. Рельеф имеет вид плосковыпуклых водораздельных пространств, порезан глубокой эрозионной сетью. На территории района имеются полезные ископаемые – мел, одно месторождений каменных строительных материалов,  запасы сырья, пригодного для изготовления керамического кирпича, а также залежи строительного песка.

Социальная политика поселения направлена на повышение уровня жизни и удовлетворение людей основными духовными благами. На территрии поселения идет активная работа по благоустройству территорий, большое внимание уделяется развитию культуры.

На территории поселения функционирует более 20 предприятий и организаций: промышленности, сельского хозяйства, торговли и общественного питания, образования, управления и др. Наибольшее число предприятий и организаций представлено сельскохозяйственным производством.

Здесь на черноземных почвах  выращивают зерновые культуры, подсолнечник, гречиху, кукурузу; разводят крупный рогатый скот.  Действуют 14 крупных сельскохозяйственных предприятий.

Промышленные предприятия представлены такими как ООО «Водснаб», ООО «РОС Ганит».

Социальная инфраструктура Аржановского сельского поселения представлена объектами культурно-бытового обслуживания:  школа, детскй сад, культурно – досуговыйй комплекс, ФАП, ОПС, отделениесбербанка.

В сети объектов торговли в поселении функционируют 6 магазинов.

2.1  Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования.

таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

| Показатель | Ед. измер. | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв. м | 25,4 | 26,5 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв. м | 25,4 | 26,5 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв. м | 17.78 | 24,5 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв. м | 7.62 | 2,023 |
| ветхий жилой фонд | тыс.кв. м | 7.62 | 7.65 |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв. м | 0 | 0 |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв. м | 0 | 0 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 30,8 | 32,16 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 95 | 98 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 6 | 5 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 3 | 3 |
| Протяженность сетей | км | 7.5 | 7.5 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб. м/сут. | 0,5 | 0,5 |
| Отпуск воды всем потребителям | куб. м\сут | 25.4 | 25.5 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 6.77 | 6.77 |
| Общее число газифицированных домов | единиц | 244 | 244 |
| сетевым газом | единиц | 244 | 244 |
| сжиженным газом | единиц | 0 | 0 |

3. Комплексное развитие систем водоснабжения.

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского  муниципального района за период 2014-2020г. являются:

1. Обеспечение населения  качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

1.   Рациональное использование водных ресурсов.

3    Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы:

1.  Реконструкция водопровода ;

2. Организация строительства санитарной зоны; обследование водозаборных скважин.

3. Установка частотных преобразователей плавного пуска электродвигателей глубинных насосов.

4. Установка очистных сооружений для обеспечения соответствия питьевой воды на объектах водоснабжения Аржановского сельского поселения Алексеевского района требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости и содержанию железа.

3.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения.

таблица № 2

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование | Тип | Расстоя-е | Кол-во, | Протяж-ь | Средняя | степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабора |  | до центра | шт. | сетей, | произ-ь | износа |
|  |  | поселения |  | км. | тыс.м3/год | % |
| артезианская скважина | ЭВЦ | на террито- | 1 | 9,8 | 0,89 | 80 |
|  |  | рии ст. Аржановская |  |  |  |  |

# 3.3  Характеристика основных проблем систем водоснабжения.

Водоснабжение поселения осуществляется из закрытых источников. Мощность водопроводных сооружений составляет 0.5 тыс. куб. м в сутки. Очистка воды не осуществляется. Запас воды в системах подачи воды составляет 0.003 тыс. куб. м.. Длина существующей сети водопровода составляет 7.5 км, из них в замене нуждаются 6 км. Мощность водопровода составляет 0,9 тыс. куб.м/сут. Отпуск воды потребителям составляет 25.5  куб.м/сут. Лабораторный контроль воды осуществляет ЦГСЭН.

Потребление  воды на территории Аржановского сельского поселения Алексеевского  муниципального района составило:

Одной из острых проблем в водопроводном хозяйстве является значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры и основных фондов.

В результате значительного износа сетей снижается надежность предоставляемых услуг водоснабжения, возникают значительные потери воды. Степень аварийности водопроводных сетей в целом по ра достаточно высокая. Уровень потерь в сетях составляет более 20 %.

В 2 населенных пунктах из 4 имеется централизованное водоснабжение с отбором воды из скважин, остальное население пользуется водой из колодцев. Услугой «Водоснабжение» пользуются 207 жилых дома. Вода подается постоянно.

Высокий уровень потерь в сетях, 80%-ый износ  потерь в сетях, аварийность систем водоснабжения характеризуют  надежность снабжения потребителей водоснабжения как низкую. Высокая численность населения, получающего услугу «Водоснабжение» и непрерывная подача воды в сети обеспечивает доступность для потребителей данной услуги.

Острой проблемой является ежегодный рост тарифов на энергоресурсы и энергоносители, что приводит к росту их составляющей части в тарифе водоснабжения.

Для решения перечисленных проблем, необходимо проведение мероприятий по замене водопроводных сетей, технологического оборудования, насосного оборудования, проведение энергосберегающих мероприятий.

## 3.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения.

таблица № 3

| № | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
|  | В сфере водоснабжения |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция существующих скважин. Установка насосов с большей мощностью. Замена насосного оборудования, трубопроводов, отдельных узлов. |
| 2 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Частичная замена трубопроводов на ПМД, металл, замена отдельных узлов. Установка водомеров. Замена запорной арматуры. |

3.5 Технические характеристики системы водоснабжения.

3.5.1 Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Аржановскому сельскому поселению.

1. Система водоснабжения ст. Аржановская  – муниципальная собственность Аржановского сельского поселения. Обслуживающая организация – ООО «Водснаб». Протяженность сетей – 9,8 км.

2.  Водозабор подземный из глубинных скважин без очистки, глубина скважин – до 45 м. - существующая мощность – 0,89тыс. м3 в год - текущее потребление – 0,62 тыс. м3 в год - перспективное потребление – 0,7 тыс. м3 в год

3. Год ввода в эксплуатацию – 1980. Технического перевооружения и реконструкции водопроводапроводилось часично на отдельных участках. Износ сетей составляет более 80 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 100 процентов

Показатели работы системы водоснабжения в ст. Аржановская.

Схема водопровода в станице Аржановской

3. 5. 2. Обеспечение финансовой потребности

по мероприятиям водоснажения.

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Аржановского сельского поселния Алексеевского муниципального района определены как затраты на проведение  ремонта, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия,  включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации  программы. Основным источником финансирования является бюджет поселения.

4. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО.

4.1 Общие положения.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному закону от 24 июня 1998г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Аржановского сельсого поселения  Алексеевского муниципального района.

Очистка территории поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

На территории поселения расположена 1 площадка для временного хранения твердых бытовых отходов, вляется временным санкционированным объектам. Площадь земельных участков выбрана и отведена из условий срока его эксплуатации, не более 15 лет.

.

4.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО.

таблица № 4

| Тип | Год | Площадь | Объем | Объем | Тип | Высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта | пуска в | объекта | накоп-й | накоп-й | отходов | склад-я |
|  | экспл-ю | га. | ТБО за 2011 г. | ТБО за 2012 г. |  | отходов, |
|  |  |  | тыс. м3 | тыс. м3 |  | м |
| площ-а |  |  |  |  |  |  |
| временного |  |  |  |  |  |  |
| хранения |  |  |  |  |  |  |
| Ст. Аржановская | 2008 | 3 | 0,01 | 0,01 | ТБО | 1 |

За период 2007-2012 год на свалку завезено1,2 тыс. м3 отходов.

Отходы на свалке складируются на грунт с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению болезнетворных микроорганизмов.

4.3 Оценка существующего резерва  и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) ТБО.

Существующая площадка временного хранения ТБО способны вместить более 1,6 тыс. м3 ТБО в год. Дефицит мощности отсутствует.

Негативное влияние отходов на окружающую среду, выражающееся в захламлении земель, лесов и зеленой зоны района, ухудшении санитарного состояния территории поселения, требует создания рациональной системы управления отходами.

Значимым мероприятием, способствующим улучшению экологической обстановки и здоровью жителей, ликвидация несанкционированных свалок.

4.4  Потребители.

Потребителями данной услуги являются:

- население Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района,

- юридические лица и индивидуальные предприниматели;

- муниципальные учреждения.

Вывоз ТБО производится  администрацией сельского поселения и  самовывоз ТБО населением.

4.5 Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

Проблемы эксплуатации участков временного хранения сводится к следующему:

- не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- Значимым мероприятием, способствующим улучшению экологической обстановки и здоровью жителей, ликвидация несанкционированных свалок.

# 4.6. Перечень мероприятий.

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки поселения от ТБО необходимо включить следующие мероприятия:

1.  Обеспечить    выполнение   работ по  модернизации  существующей площадки для хранения  ТБО.

2. Ликвидировать несанкционированные свалки на территории Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района, что позволит снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

3. Очистка территории поселения от мусора, вывоз отходов на место временного размещения ТБО.

4. Привести в  соответствии  с экологическими  и    санитарными нормами  площадку  для временного хранения  ТБО.

5. Комплексное развитие системы газоснабжения

5.1 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Таблица № 5

| Наименование | Место нахождения | Год ввода в эксплуатац. | Диаметр, мм. |  | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  |  | вход | выход | вход | выход |
| ГГРП ст. Аржановская | ст. Аржановская | 1990 | 100 | 100.200 | 0,6 | 0,3.0,003 |
| ГРПШ №1 | ст. Аржановская | 1997 | 57 | 100 | 0,3 | 0,003 |
| ГРПШ №1 | ст. Аржановская | 1998 | 57 | 80 | 0,3 | 0,003 |

# 5.2  Потребители.

Всего в муниципальном образовании на 01.01.2012 г. заключены договора на поставку газа с физическими лицами на поставку газа населению для коммунально-бытовых нужд.

таблица № 6

| Потребители | Годовое потр. газа, тыс. куб.м. | в % |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепла | 513,8 | 8,1 |
| Население | 16380,6 | 64,0 |
| Прочие потребители | 5620,7 | 27,9 |
| Всего: | 22001,3 | 100 |

5.3 Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества.

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования,   на период 2010-2020гг в области газоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317                     «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170                     «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307                      «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990                        №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000                  № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27                             «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа.

5.4.  Показатели  работы системы газоснабжения в Аржановском сельском поселении Алексеевском районе.

Пояснительная записка по предоставлению услуги газоснабжения по Аржановскому сельскому поселению.

1. Система газоснабжения ст. Аржановская – собственность ОАО «Новоанненскмежрайгаз». Обслуживающая организация – Алексеевский участок ОАО «Новоанненскмежрайгаз». Протяженность сетей – 8,92 км.

2. Газопровод подземный из стальных труб - существующая мощность – 1,2 млн. м3 в год - текущее потребление – 1,0 млн. м3 в год - перспективное потребление – 1,1 млн. м3 в год.

3. Год ввода в эксплуатацию – 1990г. Капитального и текущего ремонта не требуется. Износ сетей составляет 10 процентов.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – процентов. Приборы установлены как внутри помещений, так и снаружи

Показатели работы системы  газоснабжения в ст. Аржановская.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

6.1  Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Существующая система электроснабжения Алексеевского муниципального района состоит из: 1133км. электрических сетей, питающих линий 35 кВ, районной трансформаторной подстанции и распределительной сети 10 кВ и 0,4кВ. Для электроснабжения района используется комплектная двухтрансформаторная подстанция КТПБ (М). Трансформаторы имеют устройство РПН. Воздушные линии выполнены на железобетонных опорах. Провода ВЛ 10 кВ закреплены на штыревых изоляторах, ВЛ 35 кВ - на подвесных изоляторах.

От электрических сетей в сельских районах питается большое число разнообразных потребителей электрической энергии:

- жилые дома в сельских населенных пунктах;
- больницы, школы, клубы, магазины, пекарни и другие предприятия, обслуживающие население;

- производственные потребители колхозов и совхозов (животноводческие фермы, зерноочистительные пункты, теплицы, хранилища сельскохозяйственной продукции, мельницы,гаражи,котельныеи);
- предприятия агропромышленного комплекса;

- прочие потребители, в числе которых могут быть промышленные предприятия и др.

Особую группу потребителей составляют крупные предприятия по производству сельскохозяйственной продукции на промышленной основе. При определении расчетных нагрузок электрических сетей при помощи коэффициентов одновременности нагрузки, как правило, определяют отдельно для режимов дневного и вечернего максимума. Если от сети питаются только производственные потребители, расчет можно выполнять лишь для дневных часов. Если же потребители только бытовые, можно рассчитывать лишь вечерний режим. При смешанной нагрузке максимальная мощность наблюдается чаще всего в вечернее время. Вечерний максимум особенно высок в зимнее время.

Энергетическая служба района готова обеспечить устойчивое функционирование объектов экономики и социальной сферы при возможных авариях на системах энергообеспечения. Максимальное время восстановления Ч+24 часа. Для восстановления поврежденных  ЛЭП  в районе имеется 4 ОРБ.

6.2 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

Основными проблемами текущего состояния электроэнергии Аржановсого сельского поселения Алексеевского муниципального района являются:

- ускорение процесса старения основного оборудования, электрических сетей;

- отсутствие понимания концепции, опережающего развития системы электроэнергетики.

В результате вышеперечисленных факторов возник дефицит энергомощностей.

Приоритетными     направлениями     развития     электроснабжения  являются:

- надежное электроснабжение,

- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения,

- реконструкция распределительных электросетей и подстанций в местах расположения важнейших объектов жизнеобеспечения с полноценным замещением выбывающей трансформаторной мощности и учетом перспективы развития инфраструктуры,

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности жилья и районного хозяйства в электроэнергии, бездефицитность районного энергообаланса как по мощности, так и по электроэнергии.

6.3 Обоснование требований к системе

электроснабжения установленным стандартом качества.

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района на период 2014-2020г в области электроснабжения.

# 1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 К» 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 К» 1029);

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 3 мая 1983 №2147);

1.10.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

# 2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к качеству электроэнергии;

- Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2.	Требования к непрерывности электроснабжения;

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги;

### 6.3.1. Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий.

Затраты на реализацию программы развития электронабжения Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов и реконструкцию.

Основным источником финансирования является бюджет сельского поселения.

В целом затраты предусматриваются:

- На содержание уличного освещения  – 2,8 млн. рубл. - финансирование за счет бюджета сельского поселения.

6.4.  Показатели  работы системы электроснабжения в Аржановскм сельском поселении.

6.4.1. Пояснительная записка по предоставлению

услуги электроснабжения по  Аржановскому сельскому поселению.

1. Система электроснабжения ст. Аржановская  – собственность ФОАО «МРСК Юга» «Волгоградэнерго».  Обслуживающая организация  Урюпинские электросети. Протяженность сетей: ЛЭП 0,4кВ – 74 км, ЛЭП 10кВ – 36 км.

2. Количество трансформаторных подстанций – 11 шт, мощностью от 63  - до 250 кВт. - существующая мощность –1,5 млн. кВт/час - текущее потребление – 1,3 млн. кВт/час - перспективное потребление – 1,3 млн. кВт/час.

3. Год ввода в эксплуатацию – 1965. Технического перевооружения и реконструкции электролиний не производилось. Износ сетей составляет более 50 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи

Показатели работы системы электроснабжения в ст. Аржановская.

Схема доступной мощности системы электроснабжения в ст. Аржановская.

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2014-2020 год

| № | Наимео- вание мероп- риятий | Наиме- но- вание пока- зателя ед/изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объем финан- сирова- ния млн. руб. | источн. фина- сирова- ния | Ожид. экон. кий эфф. млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количественные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в отрасли водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с/п Аржаноновское |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозаборной скважины в ст.Зотовская | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 р/бюджет |  |
| 2 | Реконструкция водозаборной скважины в ст.Аржановская | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 р/бюджет |  |
| 3 | Замена ветхих сетей | км |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 р/бюджет |  |
| Раздел 2. Мероприятия в отрасли электоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание | млн. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | уличного освещения | рубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет с/ поселения |  |
| Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Объем финансирования | Источники финансирования | Эффект |
| Содержание учичного освещения | км. | 1568 | 2,8 | 2,8- Бюджет с/ поселения |  |
| ИТОГО |  |  | 2,8 |  |  |

# 8.  Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры района позволит улучшить качество обеспечения потребителей Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация    программных    мероприятий   по   развитию   и   модернизации   системы водоснабжения Аржановского сельскго поселения Алексеевского  муниципального образования позволит  улучшить условия и уровень жизни населения:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение  Аржановского сельскго поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Аржановского сельскго поселения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере хранения твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Аржановского сельскго поселения;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- улучшить экологическое состояние территории Аржановского сельскго поселения;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

# Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- снизить расход газа;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

# Text boxes

КТП 10/0,4кВ 400кВА

/нет

КТП 10/0,4кВ 160кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА

КТП 10/0,4кВ 180кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА