АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2013 г.										№ 97

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года за № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Аржановского сельского поселения  Алексеевского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области                                                                  В.Ф. Гурина

УТВЕРЖДАЮ: Администрация Аржановского сельского поселения Глава _____________ В.Ф.Гурина М.П.

Схема водоснабжения И  ВОДООТВЕДЕНИЯ  Аржановского сельского поселения АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

До 2023 года

2013 г.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 8 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 11 |
| 1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. | 11 |
| 1.1.1Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны. | 11 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. | 12 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. | 12 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения. | 13 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. | 14 |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения. | 14 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 14 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 14 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. | 16 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. | 16 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и отценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 16 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. | 17 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. | 17 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | 18 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. | 19 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | 19 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 19 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. | 20 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. | 20 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. | 21 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления. | 21 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. | 22 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов. | 22 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 22 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | 23 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 23 |
| Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 23 |
| Технические обоснования основных мероприятий. | 23 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | 24 |
| Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. | 24 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 24 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. | 24 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. | 25 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. | 25 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. | 25 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. | 26 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. | 26 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 27 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 27 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. | 27 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | 27 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. | 28 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. | 28 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | 28 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 29 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. | 29 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. | 29 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. | 29 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. | 29 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. | 29 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. | 29 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. | 29 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. | 29 |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. | 29 |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 29 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения. | 29 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. | 30 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. | 31 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. | 31 |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. | 31 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. | 31 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. | 31 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. | 31 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. | 33 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. | 33 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. | 33 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. | 33 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. | 34 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 34 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | 34 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | 35 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. | 35 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | 36 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. | 36 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 36 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. | 36 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. | 37 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 37 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 38 |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | 38 |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. | 39 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. | 39 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | 39 |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. | 39 |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 39 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы | 39 |
| Приложение | 40 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской  области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного  Главой администрации Аржановского сельского поселения;

- Плана  комплексного социально-экономического развития Аржановского сельского поселения на 2013 – 2015 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Аржановском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Аржановского сельского поселения на 2013 – 2023 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта Россия, Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Аржановское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-   Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

-   увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-   улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-  реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-  строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Аржановского сельского поселения;

-  реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

-  строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-  установка приборов учета;

-  обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2013-2017 годы:

-  гидрогеологические изыскания;

-  проект  водоснабжения МО;

- строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшуюся часть поселения;

Второй этап строительства- 2018-2023 годы:

- реконструкция артезианских скважин;

- строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- строительство новых магистральных водоводов;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования (согласовано с Администрацией Аржановского сельского поселения) схемы составляет 4200 тыс. руб., в том числе:

3000 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

1200 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- 3.    Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 6.    Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  сельского поселения

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Станица Аржановская расположена в южной части Алексеевского района, Волгоградской области,  в холмистой местности, на равнине между р. Хопёр и холмами. Площадь станицы составляет 8,4 гектара. Въезд в станицу начинается с опасного спуска, с холма, угол спуска с которого составляет 12 %.

План станицы Аржановской

Правобережье Хопра,  занято лесными массивами и  создают хорошие условия для отдыха, охоты, рыбалки, сбора грибов.  Климат умеренно-континентальный.  Среднее количество осадков — 347 мм в год. Средние температуры: февраль −10,7 °C, июль +23,5 °C. Возможны резкие перепады температур. С конца апреля по октябрь климат сходен с климатом Средней Азии, Ближнего Востока.  Зима умеренно холодная, с частыми оттепелями и похолоданиями. Самый холодный месяц года — февраль. Лето жаркое, долгое, возможны температуры воздуха до 40.

Водоснабжение  сельского поселения осуществляется подземными водами посредством  артезианских скважин и колодцев.

В настоящее время из 4 населенных пунктов Аржановского сельского поселения централизованную систему водоснабжения имеют только 2 станицы  Аржановская,  Зотовская.   Население хуторов Сидоровский и Плес используют колодезную воду.

В сельском поселении разводящие сети имеют  износ  - 50%. Сети водоснабжения из асбестоцементных труб требуют замены.

Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. Население хуторов обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

В Аржановском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют не герметичные сливные   ямы  и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в сливные ямы, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Сети водоснабжения сельского поселения эксплуатируются  организацией ООО «Водснаб».

    - Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В настоящее время из 4 населенных пунктов Аржановского сельского поселения централизованную систему водоснабжения имеет только 2 станицы: Аржановская, Зотовская.

Хутора Сидоровский, Плес не имеют централизованного водопровода.

Снабжение населения питьевой водой осуществляется через индивидуальные колодцы.

    - Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории  сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станицы Аржановская, Зотовская, сети водоснабжения которого эксплуатируются  организацией ООО  «Водснаб». Организация предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению.

    - Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

На территории сельского поселения имеется два водозаборных сооружения. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 8233 метра. Станица Аржановская обеспечивается питьевой водой из скважины № 343, производительностью 10 м3/час. Кроме того имеется одна не рабочая скважина.

Станица Зотовская снабжается питьевой водой из скважины, производительностью 6 м3, которая не зарегистрирована.

Потребность сельского поселения в питьевой воде в настоящее время удовлетворена.

Качество воды из водозаборов отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Водоснабжение населенных пунктов  осуществляется около 40 лет. Водопровод состоит из труб ПВХ и асбестоцементных, которые нуждаются в замене, из-за разрушения.  За время эксплуатации  водопроводные сети  износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 50%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из  строя. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии  ведется регулярно.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| ст. Аржановская | 6735 | 50 |
| ст. Зотовская | 1498 | 50 |
| Итого | 8233 |  |

На территории Аржановского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей.

1.1.5.  Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Аржановское сельское поселение не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи с чем в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6.  Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Собственником оборудования и сетей системы водоснабжения является администрация Аржановского сельского поселения. Сети водоснабжения   эксплуатируются организацией на протяжении нескольких лет организацией ООО  «Водснаб».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время из 4 населенных пунктов Аржановского сельского поселения только 2 имеют централизованную систему водоснабжения. В хуторах Сидоровка и Плес  населения пользуется колодцами.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и  системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 2013 г. | Планируемое количество населения на 2023 г. | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Аржановская | 738 | 812 | - |
| 2. | ст. Зотовская | 71 | 78 | - |
| 3. | х. Сидоровский | 4 | 6 | - |
| 4. | х. Плес | 8 | 10 | - |
|  | Итого | 821 | 906 |  |

- - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 60,13 м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 80,13 м3/ сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Аржановского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей   в станице Аржановской и Зотовской;

- строительство и реконструкция водоводов с установкой узлов учета;

- строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы станицы Зотовской;

- заменить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

1.2.2.	 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития  Аржановского сельского поселения.

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующих производственных мощностей достаточно.

При значительном увеличении роста населения, необходимо выполнить:

- гидрогеологические изыскания недр земли;

- введение в эксплуатацию новых скважин;

- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 3.

| Показатели | 2010 г. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, м3/год | 13061,62 | 11417,00 | 10961,26 |
| Вода использованная потребителем, м3/год | 10884,68 | 9514,17 | 9134,387 |
| Потери воды, м3/год | 2176,94 | 1902,83 | 1826,88 |
| Собственные нужды | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации, м3/сут: | 29,82 | 26,06 | 25,02 |
| Население, тыс. м3/сут | 29,82 | 26,06 | 25,02 |
| Промышленные и иные организации, тыс. м3/сут | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные организации (нет учета потребления) | Нет учета | Нет учета | Нет учета |
| Прочие потребители, тыс. м3/сут. | 0 | 0 | 0 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей.

Учет технической воды не ведется.

1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Аржановского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станица Аржановская, станица Зотовская, сети водоснабжения которых эксплуатируются организацией ООО «Водснаб».

Хутора  не имеют централизованного водопровода.

Снабжение населения питьевой водой осуществляется через индивидуальные колодцы.

Баланс подачи воды на территории сельского поселения см. табл. 3.

1.3.3.    Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Фактическое потребление воды по группам абонентов составлено на основании предоставленных  данных.

Таблица 4.

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Фактическая норма потребления л/сут. на чел. | Современное состояние –2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребители | м3/сут. |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | 27,17 | 138 | 3,75 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом, без канализации | 26,6 | 149 | 3,96 |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом (без санузла) | 120 | 348 | 9,46 |
| 5 | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | 27,18 | 174 | 4,84 |
|  | ИТОГО: |  | 809 | 22,01 |
| 19 | Фельдшерско-акушерские пункты | 25 | 10 | 0,25 |
| 11 | Клубы | 8,6 | 8 | 0,069 |
| 15 | Дошкольные образовательные учреждения | 75 | 21 | 1,575 |
| 16 | Школа | 12 | 93 | 1,116 |
|  | ИТОГО: |  |  | 3,01 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 25,02 |

Фактическая норма потребления воды  населением значительно ниже нормативных.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с уличными колонками – 40 л/чел. В сутки;

- жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. В сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 60 л/чел. В сутки;

- жилая застройка со  всеми удобствами – 230 л/чел. В сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно – коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении -3. Расход воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 108 м3/сут.

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 29,82 | 26,06 | 25,02 |
| Максимальное суточное потребление воды, м3/сут | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

1.3.5.  Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в сельском поселении зарегистрировано 280 потребителей воды, из них у 207 установлены счетчики учета воды. Из 5 бюджетных организаций, только в школе установлен прибор учета. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

При существующем положении, дефицита производственных мощностей в системе водоснабжения нет.

Таблица 6.

| Показатели | 2012 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность Источников водоснабжения | 112,0 м3/сут. |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 25,02 м3/сут. |
| Фактическое потребление (максимальносуточное) | 30,024 м3/сут. |
| Резерв/дефицит | Резерв 178 м3/сут. |

При работе насосного оборудования – 8 часов.

1.3.7.   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития  сельского поселения.

Таблица 7.

| Вид водоснабжения | 2023 г. |
| --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальносуточное) м3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 112 | 332 | 398 | Дефицит 220 м3/сут |
| технической | - | - | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

При увеличении роста населения балансы потребления воды см. таблицу 11.

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Аржановском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Вид водоснабжения | Потребление воды, м³ |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс.м3 | Суточное тыс. м3/сут. | Макс. суточное тыс. м3/сут. | Годовое тыс. м3 | Суточное тыс. м3/сут. | Макс. суточное тыс. м3/сут. |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 9,134 | 0,025 | 0,030 | 121,2 | 0,332 | 0,398 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Аржановского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – станица Аржановская, станица Зотовская сети водоснабжения которых, эксплуатируются организацией  ООО  «Водснаб».

Хутора Сидоровский, Плес не имеют централизованного водопровода.

Снабжение населения питьевой водой осуществляется через индивидуальные колодцы.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2023 г.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут | Максимальный суточный расход воды в тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | тыс.чел. | 0,906 | 230 | 0,21 |
| 2 | Бюджетные организации | тыс.чел | 0,146 | 230 | 0,034 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | Га | 1 | 20 | 0,01 |
| 3 | Полив улиц и площадей | Га | 1 | 15 | 0,015 |
| 4 | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | % | 10 | По заявленным данным | 0,021 |
| 5 | Неучтенные расходы | % | 20 |  | 0,042 |
|  | Итого |  |  |  | 0,332 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

Таблица 10

| Показатели | 2013 | 2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Годовые тыс.м3 | Суточные тыс.м3/сут | Годовые тыс.м3 | Суточные тыс.м3/сут |
| Техническая вода, м3 | - | - | - | - |
| Фактическая потеря воды, м3 | 1,83 | 0,005 | 7,27 | 0,02 |
| Горячая, м3 | - | - | - | - |

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 11

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма потребления л/сут. на чел. | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребители | м3/сут. |
| 1 | Жилая застройка с водопроводом и санузлом | 230 | 906 | 210,0 |
|  | ИТОГО: |  | 906 | 210,0 |
| 2 | Бюджетные организации | 230 | 146 | 34,0 |
|  | ИТОГО: |  | 146 | 34,0 |
| 3 | Прочее потребление |  |  | 46,0 |
| 4 | Неучтенные расходы | % | 20 | 42,0 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 332,0 |

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 12

| Виды водоснабжения | 2012 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м3/год | Реализация тыс. м3/год | Потери тыс. м3/год | Подача тыс. м3/год | Реализация тыс. м3/год | Потери тыс. м3/год |
| горячая: | - | - | - | - | - | - |
| питьевая: | 10,96 | 9,13 | 1,83 | 339,27 | 332,0 | 7,27 |
| техническая: | - | - | - | - | - | - |

Суммарная мощность существующих водозаборов 121,2 м3/сут.

1.3.15 .  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет ООО  «Водснаб».

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Произвести гидрогеологические изыскания недр земли.

- 2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей в станицах Аржановской, Зотовской.

- 5.  Реконструкция водоводов с установкой узлов учета.

- 6. Реконструкция (новое строительство) магистральных водоводов и разводящей сети водопровода;

7.  Текущий ремонт сетей водоснабжения.

8. Реконструкция напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы.

10. Проектирование капремонта водопровода со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

11.Капитальный ремонт сетей водоснабжения со строительством колодцев и установкой запорной арматуры, приборов учета.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

-   2014-2016 гг. -  гидрогеологические исследования;

-   2015-2016 гг. -  проект  водоснабжения  сельского поселения;

-  2014-2020 гг. - строительство новых водоводов для обеспечения водой остальной часть поселения;

- 2015-2022 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;

-  2017-2022гг. - строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах.

    - Технические обоснования основных мероприятий.

1. Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы  оценить запасы подземных пресных вод на территории Аржановского сельского поселения. Подземные воды могут быть использованы в качестве дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения населения МО водой в случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или техногенного характера.

- Проект водоснабжения необходим:

-  для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Аржановском  сельском поселении;

-  для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-  для улучшения работы систем водоснабжения

-  для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

3.  Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей:

-  в связи с износом существующих водопроводных сетей;

-  для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4.  Строительство станции водоподготовки необходимо:

- для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся,  реконструируемых  и  предлагаемых  к выводу  из  эксплуатации  объектах  водоснабжения.

На данный момент в Аржановском сельском поселении  осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

1.4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Аржановском сельском поселении  отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

1.4.5.  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета.

На данный момент в сельском поселении зарегистрировано 280 потребителей воды, из них у 207 установлены счетчики учета воды.

1.4.6.   Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории сельского поселения.

Схема водоснабжения  в электронном варианте прилагается

1.4.7.  Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны санитарной охраны первого пояса для скважин принят 30 м, как  для надежно защищенного горизонта. В ЗСО первого пояса запрещается:

- все виды строительства, размещения жилых и общественных зданий, проживания людей в том числе, работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- применение ядохимикатов.

Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На территории второго и третьего поясов запрещается размещение горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Кроме того, в зоне второго пояса запрещается размещение  кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ,

животноводческих, птицеводческих предприятий и других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения   подземных вод.

1.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Сельское поселение  станиц полностью обеспечено на  100%  существующим водопроводом. В связи с малой численностью жителей в остальных населенных пунктах водоснабжение будет осуществляться автономно.

1.4.9.  Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Аржановского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

1000,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

170,0 тыс. руб.  - гидрогеологические исследования недр земли сельского поселения;

60,0 тыс. руб.  -  проект водоснабжения;

770,0 тыс. руб.  -  реконструкция   строительство систем водоснабжения.

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Питьевая вода в водопроводной сети села сельского поселения  по основным показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству хозяйственно-питьевых вод.

В хуторах Сидоровский и Плес  качество питьевой воды, согласно заключению к протоколу лабораторных исследований от 16.07.2013 г. № Д-453 отобранной пробе соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» соответствует  санитарным нормам к качеству питьевой воды.

Необходимо предусмотреть мероприятия по строительству сооружений водоподготовки,  которые позволят обеспечить  потребителей питьевой водой и снизитят опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии  ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования,  а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4.  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1960 года. За время эксплуатации (около 50 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 40%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из  строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в сельском поселении зарегистрировано 280 потребителей воды, из них у 207 установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

1. 170,0 тыс. руб. - гидрогеологические исследования, необходимы для изучения гидрогеологической структуры территории, для определения необходимых емкостных и фильтрационных параметров и оценки параметров перетекания слоев, разделяющих водоносные горизонты.

2. 60,0 тыс. руб. - проект  водоснабжения , необходим:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения в Аржановском сельском поселении;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- для улучшения работы систем водоснабжения

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

3.  770,0  тыс. руб. - реконструкция и строительство водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с  износом  существующего водопровода;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

1.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения Аржановском сельском поселении.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения  и деление территории на эксплуатационные зоны.

В Аржановском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют сливные не герметичные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в недра загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

Централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют сливные самопоглащающие ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков не осуществляется.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Аржановском сельском поселении отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение  в сельском поселении отсутствует.

В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки, сбрасываются в сливные негерметичные ямы, загрязняя окружающую среду.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение отсутствует.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория  сельского поселения  не охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- отсутствие гидроизоляции выгребных ям.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В сельском поселении отсутствуют ливневые канализации.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Аржановском сельском поселении  отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

    - Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в  сельском поселении отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения.

На конец 2022 года планируется  85%  обеспечение населения сельского  поселения  локальной канализацией.

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, локальная система канализации.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в локальную канализацию  Аржановского сельского поселения сведены в таблицу 13.

Таблица 13.

Расчетные стоки  на 2017 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т.чел. | 0,45 | 230 | 0,1035 |
| 2 | Промышленность и иные объекты | % | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,00105 |
| 3 | Водоотведение иных объектов | т.м³ |  |  | 0,001 |
| 4 | Неучтенные расходы | %³ | 20% от всех расходов |  | 0,0021 |
|  | Итого |  |  |  | 0,2533 |

Расчетные стоки на 2023 г.

| № п.п | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2 | Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т.чел. | 0,45 | 230 | 0,1035 |
| 2 | Промышленность и иные объекты | % | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,05 |
| 3 | Водоотведение иных объектов | т.м³ |  |  | 0,00105 |
| 4 | Неучтенные расходы | %³ | 20% от всех расходов |  | 0,0021 |
|  | Итого |  |  |  | 0,2533 |

  - Прогноз объема сточных вод.

См. таблицу 13.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблицу 13.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод с учётом неучтенных расходов и приведена в таблице 13.

    - Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении  отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Предусматривается на расчетный срок обеспечение 85% населения локальной канализацией станицы Аржановской  и 50%  станицы Зотовской.

Также предусматриваются мероприятия по обеспечению объектов сельского поселения локальной канализацией:

ГБУЗ Алексеевская ЦРБ Аржановский ФАП;

МБОУ Аржановская СОШ;

МБУК «Аржановский КДК»;

МБДОУ д/с «Березка»

Что способствует повышению уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

1. 2014-2022 г.г.   - первая очередь строительства локальной канализации   для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2.  2014-2016   г.г.  - вторая очередь строительства локальной канализации, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

3.  2015-2019 г.г.    - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В  населенных пунктах планируется:
- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;
- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, локальная система канализации

1. Строительство локальной канализации  для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

3. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

Системы водоотведения в станицах Аржановской, Зотовская предусматривают:
- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;
- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий,  локальная система канализации.

2.4.5.  Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Аржановском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

2.4.6.  Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории сельского поселения  и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой локальной канализацией, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в станицах: 
- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;
- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий локальная система канализации.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.
Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.4.7.  Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении отсутствует.

2.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок планируется обеспечение населения станицы Аржановской и Зотовской  локальной канализацией.

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий локальная система канализации.

2.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1.  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в подземные водные объекты.

На расчетный срок планируется обеспечение станицы Аржановской и   Зотовской локальной  канализацией. Основные решения по обеспечению объектов сельского поселения системой локальной канализацией предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.       Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений села как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.
Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в сельском поселении:
- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;
- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, локальная система канализации.
В настоящее время в сельском поселении очистные сооружения отсутствуют.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2.  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В настоящее время в Аржановском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют.
Рекомендуется локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает  98%.
Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.
Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В строительство локальной  системы водоотведения необходимы   капитальные вложения,  для:

-      улучшения экологической ситуации в сельском поселении;

-  снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

-     обеспечение надежности систем водоотведения;

-  создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

2.7.  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении отсутствует.  В настоящее время очистные сооружения в поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в  сливные ямы, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в недра неочищенных  сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

В  станицах  Аржановская   и  Зотовской  необходимо  строительство локальной канализации:

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий локальная система канализации.

Так же необходимо включить в штат сотрудников ООО  «Водснаб» диспетчера, для  контроля  за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую  ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

2.7.2.  Показатели  качества обслуживания абонентов.

Централизованное водоотведение в Аржановском сельском поселении отсутствует. В связи с чем, в  расчетный  срок  необходимо  обеспечить   станицы  Аржановской  обеспечить локальной канализацией.

В станице Зотовской необходимо устройство локальной канализации.

2.7.3.  Показатели качества  очистки сточных вод.

Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в сливные ямы.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

    - Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

850,0  тыс. руб.  – строительство локальной канализации

350,0 тыс. руб. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи  с отсутствием централизованной канализации.